## Slide 1: ELECTRÓNICA DIGITAL COMBINACIONAL
RANGEL ALVARADO

## Slide 2: Formato del Curso
Un modulo a la semana que consta de clase teórica y laboratorio
Clases presenciales
Aproximadamente una asignación semanales, todas individuales
  Tareas
  Laboratorios
  Quizzes
  Proyecto Final
  O todas las anteriores

## Slide 3: Reglas del Curso
Realizar los quizzes en la plataforma moodle
  Se avisará cuando se realizará el quiz el día de clases. Sin embargo esto no significa que no deban revisar la plataforma Moodle siempre.
  Quiz no realizado = 0
  El quiz no se repite. Asegurese de enviar sus respuestas en la plataforma!
  El quiz dura una semana, 8 horas desde su inicio
Entregar los proyectos el días de entrega
  1 semana despues = 25% menos
  2 semanas despues = sin derecho a nota
  Copia de proyectos entre compañeros = 0
  No acepto videos como entrega o imagenes
  Debe al menos presentarse a entregar, firmar la hoja y luego puede retirarse

## Slide 4: Reglas del Curso
No es necesario venir a clase, sin embargo en la entrega debe estar al menos presente, luego puede retirarse
Los laboratorios constan de 100%
  50% es completar lo estipulado en la guía
  50% es su parte, que se detalla un reto al final de cada guía
El día de entrega de proyecto final es el ultimo día de clases
  Debe venir al menos a entregar el Proyecto
  Deben revisar todos ese dia sus notas, ese día se envían notas

## Slide 5: Reglas del Curso
SI ES ESTUDIANTE IFARHU Y NECESITA LA NOTA PARA MANTENER SU BECA ENTREGUE TODOS LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE CLASE, NO SE PONDRÁ NOTA DE PASE PARA MANTENER SU BECA.
No hay medianas
No hay trabajos extra para mejora de nota
No se pueden pedir puntos adicionales al final de la materia
Puede realizar reclamos en cualquier momento si hay alguna tarea o asignación que considera hubo un error
Si observa que el reclamo debe ir más arriba, hable con el coordinador de Carrera
Al final de la materia si observa alguna anormalidad puede solicitor su reclamo de nota (ventanilla)

## Slide 6: Reglas del Curso
No acepto excusas e inconvenientes
  acepto soluciones
Si no consigue resolver un problema, ayudense entre uds o me puede consultar para guía no para resolverle el problema
Todos laboramos
  Si se le dificulta la material retírela
Todos tenemos gastos
  Si la material es muy cara retírela
Si no posee nota de pase de la materia, tendrá SN
Si el falta el proyecto final tendrá SN
No presto componentes ni tarjetas, no soy una tienda
Deben conseguir todos sus insumos para los laboratorios desde el día 1.

## Slide 7: Temario a Desarrollar
Presentar el temario de la Universidad
  Preguntas
  Cambios
Libros de Referencia
  Tertulien Ndjountche. Digital Electronics Volume 1: Combinational Logic Circuits.
  Tertulien Ndjountche. Digital Electronics Volume 2: Sequential and Arithmetic Logic Circuits
  Hayes, John P. Introduction to digital logic design. Addison-Wesley Iberoamericana, Estados Unidos, 1996. 352
  Ercegovac, Milos; Lang, T. Digital systems and harware-firmware algorithms.
  Sandige, R. S. Modern digital design.
  Tokheim, Roger. Electrónica digital: principios y aplicaciones
  Acha, Santiago. Electrónica Digital, lógica digital Integrada
  Tavernier, Ch. Circuitos lógicos programables
  Weste, Niel; Eshragian, K. Principals of CMOS VLSI design: a systems perspective.
  Reina Acedo, Rafael. Electrónica digital en la práctica.

## Slide 8: Objetivos
Entender el uso de FPGAs
Adquirir los conocimientos básicos para el uso de descripción de hardware
Llevar los sistemas de control digital a la práctica

## Slide 9: Proyecto Final – Un Sistema de Control Digital con FPGA
USAR ARDUINO = -1000%
Software de Control Digital = 55%
Manual de Uso (corto) = 10%
  Impreso
Puede usar tarjetas hijas de cualquier plataforma!
Diagrama de Bloques de Control = 15%
Ecuaciones de Control = 10%
Circuito Esquemático = 15%
  Altium o equivalente
Informe Final y defensa = 5%
  Formato IEEE no más de 5 páginas = 2%
  Defensa al grupo = 3%

## Slide 10: Tarjetas propuestas para el Curso
Cualquier tarjeta de Xilinx
  Arty A7
  Ultra96
  Pynq Z1 o Z2
  Cualquier Zedboard (minized)
Cualquier tarjeta de Intel (Altera), p.e. Terasic (vendedor)
  DE-10 nano Standard
  DE-10 nano Lite

## Slide 11: Acerca del Curso
Uso de lenguaje de descripción de hardware
Laboratorios basados en Xilinx Vivado y tarjeta Arty
Puede usar Intel Altera Quartus y sus tarjetas

## Slide 12
FINAL DÍA 1

## Slide 13: Prefacio
Dispositivos electrónicos existen en el día a día
Se aprenderá como los elementos básicos forman esquemas complejos
  De componentes lógicos a…
  Máquinas de estados
Se verán técnicas que describen un circuito lógico por medio de ecuaciones lógicas

## Slide 14: Introducción
Los sistemas digitales se utilizan para procesar datos y realizar cálculos en sistemas de monitoreo, instrumentación y comunicación
Los sistemas analógicos y cantidades físicas solo pueden ser representados discretamente en un sistema digital
Necesitamos un tipo de elemento que convierta de analógico a digital
También necesitamos un sistema de numeración como base para representar este número
El sistema de numeración decimal es usado en el día a día, sin embargo el sistema binario es el que gobierna los sistemas digitales
  Todo sistema se representa por una base (radix) seguida de sus posibles combinaciones

## Slide 15: SISTEMA DE NUMERACIÓN - Decimal
Números decimales
  Base 10
  Símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ejemplo. Descomponer 734 y 12345 en potencias de 10

## Slide 16: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Números Binarios
Los números binarios están basados en dos niveles de lógica 0 (bajo nivel) y 1(alto nivel)
Base = 2
Símbolos = 0, 1
Ejemplo. Descomponer el número 13 en potencias de 2
Ejemplo. Para el número 125 tenemos:
El código binario de un positivo se le llama código binario natural
Los coeficientes (0, 1) son llamados bits
LSB = es el bit menos significativo (el de la derecha)
MSB = es el bit más significativo (el de la izquierda)

## Slide 17: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Números Binarios
Un ejemplo más claro es: Representación de 0 y 1 en voltajes:

## Slide 18: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Números Octales
Base = 8
Simbolos = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ejm.: Convertir el número decimal 250 a oct.
Ejm.: Convertir el número decimal 777 a oct.
El dígito de la derecha se llama LSD y el de la izquierda MSD

## Slide 19: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Números Octales
¿Cómo cambiamos de decimal a octal en otra forma?
Ejm. Determine en radix 8 la representación de los números 85 decimal y 129

## Slide 20: SISTEMA DE NUMERACIÓN - Hexadecimal
Base = 16
Símbolos = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
Ejm. Convertir el número decimal 291 y 1000 a hexadecimal

## Slide 21: SISTEMA DE NUMERACIÓN - Hexadecimal
¿Cómo se convierte de binario a hexadecimal?
Simplemente agrupamos en grupos de 4 bits (nibbles)
Convertir 31 decimal y 988 decimal a hexadecimal

## Slide 22: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación en Radix B
En general la forma común de cualquier sistema de numeración es
B >= 2
N representada en radix B con n dígitos
Podemos repetir el proceso inverso de binario a decimal

## Slide 23: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación en Radix B
Ejemplo: Convertir 110101 binario, el número octal 5671 y el número hexadecimal 5CAD a decimales todos

## Slide 24: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Binarios codificados en decimal
Para representar un número 8421 de tipo binario codificado a decimal cada dígito
Ejm. Dar la representación de BCD de los números 90 y 873
Tabla que representa algunas conversiones BCD
Notar que con “n” bits podemos representar
números entre 0 10^(n/4) - 1

## Slide 25: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación de números con signo
Tenemos varias maneras de representar el mismo número en sistemas digitales:
  Magnitud y Signo (SM)
  Complemento A2 (2C)
  Exceso-E (XSE)
Representación magnitud signo.
Ejm: Utilizando 8 bits represente en magnitud signo los números decimales 55, -60 y 0
El valor de un número decimal con n bits es
Esta representación tiene dos problemas
  El 0 con dos signos
  No es la representación apropiada cuando uno de los números es negativo, para esto es mejor 2C

## Slide 26: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Complemento A2
El complento A2 de un número de n bits corresponde al complemento de 2^n y su número en valor absoluto.
Determinar el complement A2 de 8 bits de los números 90 y -120
Similarmente se puede conseguir el complemento A2 del número tomando el complemento A1 y luego sumándole 1 (ignorando el bit de sobreflujo).

## Slide 27: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Complemento A2
Ejemplo: Encontrar el complemento A2 de -120 usando 8 bits
Con este caso superior podemos representar números negativos de -2^(n-1) a 2^(n-1)-1
El valor más alto positivo de 8 bits será 127 y el más negativo -128
Nota: Para obtener el complemento A2 de la representación binaria se debe:
  Identificar el primer bit en 1 de derecha a izquierda
  Tomar el complemento A1 para cada bit identificado desde allí hasta la izquierda

## Slide 28: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Complemento A2
Ejemplo: Complemento A2 de los siguientes números -10 y -119

## Slide 29: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Exceso E
Otros sistemas usan Exceso E para representar números negativos
Exceso E
  Un número de n bits que su valor es N
  0 <= N <= Nmax = 2^n – 1
  Representado por el entero N – E donde E es el código de exceso
  Rango = -E a Nmax – E.
  El valor del offset es E = 2^(n – 1) o E = 2^(n – 1) – 1
Caso cuando exceso E = 2^(n – 1)
Cualquier número N de rango -2^(n – 1) a 2^(n – 1)

## Slide 30: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Exceso E
Ejm.: Representar los números decimales de 3 a -6
Exceso-E = Exceso-8 = 2^(4-1) = 8
Caso cuando E = 2^(n – 1) - 1
  El número negativos es de rango –(2^(n – 1) – 1) a 2^(n – 1)
Representar el núero 27 y -43 usando exceso-2^(n-1) – 1 cuando n = 8
  n = 8, Exceso-127

## Slide 31: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Número fraccionario
Un número está representado por su parte real y fraccionaria
El número 0.59375 se puede representar como sigue:

## Slide 32: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Número fraccionario
Ejm: convertir el número 0.45 a binario
A veces hay series infinitas y lo que se hace es terminar en un error de 5x10^-3
2^-n <= 5x10^-3
También podemos terminar en aprox 8 decimales

## Slide 33: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Operaciones Aritmeticas - Adición
Se da por medio de las siguientes reglas
Añadir los números binarios 1010 y 1011
La suma obtenida de dos enteros se llama adendo

## Slide 34: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Operaciones Aritmeticas – Sustracción
Al igual que la suma la operación se da de LSB a MSB
Asumimos en este caso que el número inferior es menor al superior
Los resultados de las restas son
Ejm: Sustraer 101 de 1010
También se puede sustraer utilizando el complemento A2

## Slide 35: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Operaciones Aritmeticas – Multiplicación
Se hace parcialmente bit a bit
Los resultados de la multiplicación son como siguen:
Ejemplo: Multiplicar los números: 1101 por 1001

## Slide 36: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Operaciones Aritmeticas – División
La división de un número contra otro se hace repetidamente dividiendo el numero por su divisor. Se repite esta operación hasta alcanzar un residuo de cero o un número menor al divisor. El cociente responde al número de veces que es contenido el dividendo.
Si el dividendo es 2*n ibt dividido por uno de n bits, el cociente es representado por n bits
  Si el divisior es mayor al dividendo no se realiza sustracción, el cociente es 0
  Luego se comparan los siguientes n + 1 LSBs del dividendo
  Por otro lado si es menor o igual al dividendo se hace una ssutracción y el bit cociente es 1
  Si por otro lado el divisor es menor o igual a los bit de dividendo se da una sustracción y el carry del cociente es 1.
  Sigue el proceso hasta que el valor obtenido sea menor al siguiente MSB del dividendo.

## Slide 37: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Operaciones Aritmeticas – División
Ejemplo de división

## Slide 38: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Repressentación de Números Reales
Sirven por un sinúmero de variedades para cálculos
Pueden ser representados en fijos o flotantes
  Puntos fijos se realiza cálculos rápidos
  Puntos flotantes se utilizan para llevar orden de magnitud
Representación de números fijos
  Bit de signo b_(q-1) es 0 para un positivo y 1 para un negativo
  De acuerdo a la notación de SM es representado como
  Puede ser representado por un
  multiplicador y la cantidad de bits
  Al hacer p + q = n escalados
    n = número total de bits

## Slide 39: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Repressentación de Números Reales
Ejm
Representación de números decimales puede ser dada por
Utilizando n bits, el rango de números puede ser representada por

## Slide 40: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación de Números Reales
Ejemplo: Dado el número decimal 6.25 y -8.4375 representarlo en 8 bits

## Slide 41: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación de Números Flotantes
Son considerados de notación científica
S = Bit de Signo
M = Mantisa
B = Base o radix
E = Exponente
El número 0 no puede ser representado por esta expresión.
Por ejemplo divisiones entre 0 o raíz cuadrada de un negativo
  Se utilizan caracteres

## Slide 42: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación de Números Flotantes
Estándar IEEE-754
Debe satisfacer la siguiente inecuación: Y
El binario equivalente de la mantissa M es normalizado y el exponente E es escrito en forma bias para ser codificado en una palabra de k-bits.
l = número de bits de la mantisa
Casi siempre el primer dígito de la mantisa es 1
fn representa la parte fraccional y siempre o casi siempre IEEE-754 es normalizado

## Slide 43: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación de Números Flotantes
Estándar IEEE-754
El exponente E es con signo y va de Emin <= E <= Emax.
Representa los valores E + b
b = valor de bias de la forma de 2^(k-1).
Emin = -b + 1 y Emax = b + 1

## Slide 44: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación de Números Flotantes
Representar el número decimal 79.625 y -1000.2 en IEEE-754

## Slide 45: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación de Números Flotantes
Encuentre el número decimal correspondiente a precisión simple IEEE-754 de

## Slide 46: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación de Números Flotantes – Aritmética de flot.
Supongamos dos números flotantes
  X = Mx * B^E_x
  Y = My * B^E_y
  S = 0 para X y Y
En una representación de punto flotante los números tienen que tener el mismo exponente
En el caso de una división y una multiplicación el resultado obtenido es el siguiente:

## Slide 47: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación de Datos
Como los 1 y 0 para los números se necesitan diferentes tipos de representación para los datos, números, letras entre el sistema digital y los periféricos.
Código gray
  No ponderado
  No utilizado para operacins aritméticas
  Solo cambia un bit a la vez
¿Cómo es la conversión en gray?
  El MSB del número a transformar es el LSB del código gray
  Empezando de la izquierda añadir sin tomar el carry cada par adyacente de bits al siguiente gray

## Slide 48: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación de Datos
Ejm: Convertir el número binario 11001 a gray
Par aconvertir de código gray a binario:
  El MSB del numero binario es colocado a la extrema izquierda
  Arrancando por la izquierda añada un nuevo bie del código al siguiente gray sin tomar en cuenta el carry out y así obteniendo el binario.
Ejm: Vonvertir 10111 gray a binario

## Slide 49: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación de Datos
Tabla de binario, decimal y gray
El código gray se usa en el mapa de Karnaugh

## Slide 50: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación de Datos
P-out-de-n
Permite combinaciones de p bits y 1 en (n – p) bits a 0
El número de combinaciones válidas de este es n!/[(n – p)!p!]
Sirve para detectar errores y leer la cantidad de 1s y 0s de cada combinación
Los códigos de barra usan el encoding 2-de-5
  Permite detectar errores de 1 solo bit
  No permite la corrección de estos errores
  Permite la distancia Hamming más pequeña

## Slide 51: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación de Datos
Código de barras 2-a-5
Permiten arreglar las letras también representadas en la siguiente figura en grupos de 1s y 0s.
Los 1s son las barras largas y los 0s las barras chicas
Los 1s son las barras gruesas y los 0s las barras finas

## Slide 52: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación de Datos
Código de barras 2-a-5
01100 (negro)
11000 (barras blancas)
En general las combinaciones impares son representadas por líneas negras y las combinaciones pares por líneas blancas (espacios)
01100, 11000, 10001 y 00110

## Slide 53: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación de Datos
Código ASCII
El código ASCII normal tiene 128 símbolos
El código ASCII extendido tiene 128 símbolos adicionales
EBCDIC: Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
ANSI: American National Standard Institute
Universal Code:
  UTF-8, UTF-16, UTF-32: representa a caracteres de 8, 16 y 32 bits
  Representan caracteres en una manera única

## Slide 54: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación de Datos
Código de Detección de Errores
Son aquellos que corrijen errores en la transmisión de datos
Bit de Paridad
  Este bit es añadido al dato transmitido normalmente al final
  Permite paridad par o impar; dependiendo de cual es, se le asigna un 1 o un 0 al final.
Ejm: Determine el bit de paridad para los casos par 0101101 e impar de 1010001
  Par
    Bit de paridad = 0
    Bits en 1 = 4
  Impar
    Bit de paridad = 1
    Bits en 0 = 3

## Slide 55: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación de Datos
Código de Detección de Errores
Bloques de código son bits de control añadidos al final del mensaje y son fijos en tamaño.
  Se puede verificar la paridad horizontal y vertical
La distancia Hamming corresponde al número total de bits que varían entre dos palabras sucesivas
Ejm: La sitancia haming de 3 existe entre la data 111011 y 101010
Ejm: Representar OUI en ASCII tanto en horizontal como en vertical

## Slide 56: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación de Datos
Verificando paridad Horizontal y Vertical

## Slide 57: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación de Datos
Códigos de redundancia cíclica
El polinomio T(x) es múltiplo de G(x). Este corresponde a la representación de los datos redundantes agregados.
Ejemplos de polinomios para detección de errores

## Slide 58: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación de Datos
Códigos de redundancia cíclica
El código binaro correspondiente b_(n-1)b_(n-2) … b1b0 al polinomio
Asumiento I(x) como el polinomio asociado.
Suponiendo G(x) es una r como generador del polinomio y el mensaje puede ser codificado por las siguientes operaciones
  Multiplicar I(x) por x^r (o añadir r ceros al final de I(x))
  Descomponer I(x)x^r en la forma
  Determinar el polinomio cíclico T(x)

## Slide 59: SISTEMA DE NUMERACIÓN – Representación de Datos
Códigos de redundancia cíclica
Ejm: Considerar la información inicial 101101 I(x) = x^5 + x^3 + x^2 + 1. Usando el polinomio generador de la forma G(x) = x^3 + x + 1 (r = 3). Determinar el polinomio T(x)
  I(x)x^r = 101101 000 (añadimos 0s al final)
  I(x)x^r entre G(x) lleva al cociente Q(x) = 100001 y el residoo R(x) = 011
  El polinomio Tx) se da añadiendo r bits de R(x) al final de I(x), este es T(x) = 101101011
  En la forma T(x) + E(X), asumimos la forma es efecto del error E con un código base de polinomio generador G(x), podemos detectar
    Todos los errores sencillos (E = 10… 0)
    Todos los errores dobles (E = 10… 010… 0)
  Todos los errores relativos a un número impar de bits (E tiene números impares de bits 1) si x + 1 divide G(x)
  Todos los errores de serie (E = 0… 01…. 10… 0) de longitud más pequeña que el grado de R(x)

## Slide 60
FINAL DÍA 2

## Slide 61: Compuertas Lógicas
Pueden referir dos posibilidades:
  Nivel bajo (0)
  Nivel alto (1)
Cada nivel lógico tiene un ciercuito equivalente sin embargo la parte electrónica de la compuerta es diferente a su equivalente eléctrico.
  Más rápida, pequeña y consume menos
El siguiente circuito equivale a un NOT, AND y OR

## Slide 62: Compuertas Lógicas
El siguiente circuito corresponde a un XOR
Las compuertas lógicas pueden ser utilizadas para combinar señales basadas en funciones booleanas
Se descomponen en los circuitos anteriores, de los cuales veremos el primero, compuerta NOT

## Slide 63: Compuertas Lógicas
Compuerta AND
Compuerta OR
Compuerta XOR

## Slide 64: Compuertas Lógicas
Compuertas Logicas Complementarias
NAND
NOR
XNOR
Las compuertas NAND y NOR son consideradas compuertas universales
  Cualquier conjunto digital puede ser representado por este tipo de compuertas
Ni la XOR y XNOR son consideradas universales

## Slide 65: Compuertas Lógicas
Buffer Tri Estados
Funciona como una señal controlada por un switch
Una señal de Enable habilita la salida, de lo contrario se mantiene en alta impedancia

## Slide 66: Compuertas Lógicas
Función lógica
Se da cuando para una combinación de entradas se tiene una salida definida.
El número de estas combinacioens es 2^n para n variables de entrada
Una función lógica es indefinida si al menos para una de las condiciones de entrada no se conoce el nivel de salida.
Cuando un sistema lógico es implementado pueden ocurrir dos cosas
  Una de las combinaciones puede no existir funcionalmente en el sistema (condición prohibida)
    -
  Una de las combinaciones existen pero pueden tomar estados tanto como 0 o 1 (condición no importa).
    X o 
En fin pueden ser 0, 1, x o –
Una función con n variables puede representarse por una tabla de verdad de n+1 columnas y un máximo de 2^n líneas.

## Slide 67: Compuertas Lógicas
Correspondencia entre una tabla de verdad y una función lógica
Sea X(A, B, C) la función lógica definida por la tabla de verdad
Supongamos que la función X(A, B, C) puede ser escrita como la siguiente suma de productos
Con tres variables !ABC corresponde a los minterminos, !AB no corresponde a un mintermino

## Slide 68: Compuertas Lógicas
También podemos referir la misma tabla anterior en función de los maxiterminos
Un maxitermino es representado, en este caso, por 3 variables
  A + B + !C es un maxitermino
  B + !C no es un maxitermino
La forma canónica corresponde a la tabla booleana de expresión lógica representada por los maxiterminos o los minterminos es la siguiente
La función X puede ser escrita en suma de productos

## Slide 69: Compuertas Lógicas
La relación de minterminos y maxiterminos de una función lógica es:
Sea n el número de variables de una función lógica
  La suma de todos los 2^n minterminos es igual a 1
  El producto de todos los 2^n maxiterminos de una función es igual a 0

## Slide 70: Compuertas Lógicas
Algebra booleana
Es la operación algebraica aplicada a las variables booleanas
Si X y Y son funciones lógicas y pueden tomar valores 0 y 1 tenemos las siguientes propiedades posibles
Ejemplo: Implementar una XOR utilizando solo NAND y XNOR utilizando solo NOR

## Slide 71: Compuertas Lógicas
Ejemplo: Implementar una XOR utilizando solo NAND y XNOR utilizando solo NOR

## Slide 72: Compuertas Lógicas
Ejemplo: Implementar una XOR utilizando solo NAND y XNOR utilizando solo NOR

## Slide 73: Compuertas Lógicas
Teoremas de Algebra Booleana
Gobernado por ciertas propiedades (teoremas)
Hacen más fácil la relación de maxiterminos minterminos a una representación más simple, no muchas compuertas
Con estas reglas simples podemos llegar a establecer los otros teoremas

## Slide 74: Compuertas Lógicas
Teoremas de simplificación
Teorema de Absorción
Teorema de factorización
Teorema de Consenso

## Slide 75: Compuertas Lógicas
Teorema de Expansión de Shannon
Si tenemos na función F(x0, x1, … xi, … xn-1) que es una función lógica de n variables, esta se puede escribir:
En práctica este se puede adquirir descomponiendo una función de 5 variables, por ejemplo, dar el levantamiento de dos funciones de cuatro variables
Aplicando iterativamente la expansión de Shannon se puede expresar la función boolana para diferentes combinacioens de variables dada la tabla de verdad

## Slide 76: Compuertas Lógicas
Teorema de Expansión de Shannon
F(0,0) = 1, F(0,1) = 0, F(1, 0) = 0, F(1, 1) = 1

## Slide 77: Compuertas Lógicas
XOR (OR Exclusivo) y XNOR (AND inclusivo)
XOR
XNOR

## Slide 78: Compuertas Lógicas
XOR (OR Exclusivo) y XNOR (AND inclusivo)
Para la función
La tabla de la verdad está representada en la tabla siguiente
Podemos tener entonces el análisis de la función cuando todos son 1
Concluimos que no son iguales

## Slide 79: Compuertas Lógicas
XOR (OR Exclusivo) y XNOR (AND inclusivo)
El siguiente teorema es verificado para cada una de las propiedades
Conumtativa Factorizacion y Distributiva Consenso
Asociativa Absorción

## Slide 80: Compuertas Lógicas
Para dos funciones lógicas X y Y, se establece que:
También podemos deducir que los signos + se reemplazan por . y visceversa
Los círculos con signo de mas  se reemplazan con un circulo de punto
Cualquier nivel lógico 1 por un nivel lógico 0 y visceversa
Ejemplo: Demostrar que

## Slide 81: Compuertas Lógicas
Para la primera expresión Para la tercera expresión
Para la segunda expresión Para la cuarta expresión

## Slide 82: Compuertas Lógicas
Mapas de Karnaugh
Es un método gráfico para realizar la reducción y simplificación de expresiones lógicas
Es una tabla de verdad descompuesta en celdas (representadas en código gray)
En el siguiente ejemplo vemos un mapa de verdad de 3 variables

## Slide 83: Compuertas Lógicas
Mapas de Karnaugh
El siguiente es un mapa de karnaugh de 4 variables

## Slide 84: Compuertas Lógicas
Mapas de Karnaugh
Agrupación y resultado del dueto

## Slide 85: Compuertas Lógicas
Mapas de Karnaugh
Agrupación de un cuarteto

## Slide 86: Compuertas Lógicas
Mapas de Karnaugh
Agrupación de un octeto

## Slide 87: Compuertas Lógicas
Mapas de Karnaugh
Simplificar las siguientes ecuaciones

## Slide 88: Compuertas Lógicas
Mapas de Karnaugh
Simplificar las siguientes ecuaciones

## Slide 89: Compuertas Lógicas
Mapas de Karnaugh
Simplificar las siguientes ecuaciones

## Slide 90: Compuertas Lógicas
Mapas de Karnaugh
Simplificar las siguientes ecuaciones

## Slide 91: Compuertas Lógicas
Mapas de Karnaugh
Simplificar las siguientes ecuaciones

## Slide 92: Compuertas Lógicas
Mapas de Karnaugh
Simplificar las siguientes ecuaciones de minterminos (x son no importa)

## Slide 93: Compuertas Lógicas
Mapas de Karnaugh
Simplificar de funciones lógicas con multiples salidas
  Se escribe la suma de productos
  Los minterminos son representados por m y los no me importa por x de la suma de productos acordando la siguiente relación
  Dibujar la tabla conteniendo los minterminos de las diferentes funciones
  Basado en el mapa de karnaugh de cada función agrupar y reducir términos
Sin embargo, si un grupo comun de términos es parte de uno más extenso de 2^n (n = 1, 2, 3) términos este grupo es solamente seleccionado si conlleva a una expresión lógica más simple

## Slide 94: Compuertas Lógicas
Tomando lo siguiente simplificar
Otra solución podría ser

## Slide 95: Compuertas Lógicas
Factorización de funciones lógicas
Factorizar

## Slide 96: Compuertas Lógicas
Implementación de circuitos multinivel
Generalmente diseñados con dos niveles de redes.
Ejemplo:

## Slide 97: Compuertas Lógicas
Logica de Compuerta NAND
Se realiza utilizando el teorema de De Morgan para AND u OR
  NAND a OR equivalen como se muestra en la figura
Considere el siguiente circuito

## Slide 98: Compuertas Lógicas
Considere el siguiente circuito

## Slide 99: Compuertas Lógicas
Considere el siguiente circuito

## Slide 100: Compuertas Lógicas
Tambien podemos hacer el circuito en NOR equivalente
Del siguiente ejemplo

## Slide 101: Compuertas Lógicas
Tambien podemos hacer el circuito en NOR equivalente
Del siguiente ejemplo

## Slide 102: Compuertas Lógicas
Representación por XOR y operadores AND
Las funciones lógicas son representadas por forma de suma de productos.
Las representaciones por XOR y XNOR ofrecen algunas ventajas reduciendo el número de compuertas
Es más fácil encontrar estas equivalencias con XOR en mapas de karnaugh

## Slide 103: Compuertas Lógicas
Representación por XOR y operadores AND
Para el caso de un mapa de Karnaugh con 4 variables

## Slide 104: Compuertas Lógicas
Representación por XOR y operadores AND
Para el caso de un mapa de Karnaugh con 4 variables

## Slide 105: Compuertas Lógicas
Representación por XOR y operadores AND
Para el caso de un mapa de Karnaugh con 4 variables

## Slide 106: Compuertas Lógicas
Representación por XOR y operadores AND
Para el caso de un mapa de Karnaugh con 4 variables

## Slide 107: Compuertas Lógicas
Consideraciones Prácticas
  Las operaciones dependen de las características eléctricas de las compuertas lógicas
  0 y 1 son represnetados por voltajes fijos de una fuente de poder tanto para la entrada o la salida pero corresponden a ciertos rangos de valores.
  Un diagrama de tiempo es aquel en donde se representa el cambio de las variables al pasar el mismo.
Diaramas de tiempo de circuitos lógicos

## Slide 108: Compuertas Lógicas
Descarga estática
  Producida por cambios de nivel
  Produce errores a las salidas y en etapas intermedias del circuito debido a estos cambios de entrada
  Para suprimir esto se debe introducir un productos de términos de las entradas

## Slide 109: Compuertas Lógicas
Riesgo Dinámico
  Se da en circuitos multinivel por la transición de entradas

## Slide 110: Compuertas Lógicas
Demostración de teoremas booleanos

## Slide 111
FINAL DÍA 3

## Slide 112: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Estos circuitos se utilizan para
  Manipulación de datos
  Codificación y decodificación
  Detección de Errores
Los ejemplos que veremos de esta sección son implementados por
  Multiplexores
  Demultiplexores
  Decodificadores
  Codificadores
  Corrimiento

## Slide 113: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Multiplexores (MUX)
  Representa todos sus elementos de cualquiera de las entradas a una sola salida
  2^n entradas y 1 salida
Multiplexor 2 a 1 (2:1)
En la figura superior se observan la ecuación boleana, el circuito lógico y símbolos del MUX

## Slide 114: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Multiplexores (MUX)
Cuando vienen en sus empaquetados ofrecen una entrada de ENABLE
La ecuación lógica viene dada por

## Slide 115: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Multiplexores (MUX)
El multiplexor superior es un multiplexor implementado con un buffer de 3 estados.
La salida Y estará en alta impedancia si S = 0 para el multiplexor inferior y en S = 1 para el multiplexor superior
Si se da el caso de “overlap” de la señal entonces entrará en un estado indeterminado de salida

## Slide 116: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Multiplexores (MUX)

## Slide 117: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Multiplexores (MUX)
Multiplexor de 4-1 con Enable
En la figura superio se muetran el mux,, símbolo y tabla de la verdad

## Slide 118: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Multiplexores (MUX)
Multiplexor de 4-1 con Enable
En la figura superio se muetran el mux,, símbolo y tabla de la verdad

## Slide 119: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Multiplexores (MUX)
Mux 8-a-1
Se puede realizar un MUX8 con 2 MUX4, note que la tabla de verdad se repite para S0 = [0][1]

## Slide 120: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Demultiplexor y Decodificador
Es un circuito lógico que activa solo una de sus salidas para una combinación de entradas, su acrónimo es DEC
Un demultiplexor o DMUX, es aquel que conmuta la data de entrada a una de sus salidas dependiendo de la selección de código.
DEC de 1-a-2
Las ecuaciones lógicas de su salida son las siguientes
D es la data (stream de bits, p.e.)
Yn la salida
EN la señal de enable

## Slide 121: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Demultiplexor y Decodificador
DEC de 1-a-2
Las ecuaciones lógicas de su salida son las siguientes

## Slide 122: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Demultiplexor y Decodificador
DMUX de 1-a-2
Las ecuaciones lógicas de su salida son las siguientes
Note que construir un decodificador de un demux
  Conectamos D directamente
  Utilizamos el Selector para hacer conmutación de estados
El DMUX de buffers de 3 estados denota que la salida puede quedar en alta impedancia

## Slide 123: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Demultiplexor y Decodificador
DEC 2-a-4
La ecuación viene dada por
En la figura superior observamos el decodificador de 2 a 4 utilizando compuertas, 2 decodificadores de 1 a 2 y su símbolo

## Slide 124: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Demultiplexor y Decodificador
DMUX 1-a-4
La ecuación viene dada por
En la figura superior observamos el demux de 2 a 4 utilizando compuertas lógicas, 2 demux de 1 a 2 y su símbolo, además de la tabla de la verdad

## Slide 125: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Demultiplexor y Decodificador
DMUX 1-a-8

## Slide 126: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Demultiplexor y Decodificador
DEC 2-a-16

## Slide 127: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Demultiplexor y Decodificador
MUX
En general un mux de 2^(n-1) a 1 es dado por la implementación de una función de n variables
Implementar un mux viene dado por los minterminos

## Slide 128: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Demultiplexor y Decodificador
Decodificador
No considerado un compoenten universal pero se usa para implementar funciones lógicas
Para un decodificador de 3-a-8 tenemos

## Slide 129: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Codificadores o Encoders
Son circuitos que generalmente convierten información en un código.
Generalmente con más variables de entrada que de salida
Codificador de 4-a-2
  Podemos establecer estas tablas de verdad
  Existen combinaciones que no se usan
  De 16 combinacioenes solo 5

## Slide 130: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Codificadores o Encoders
Mapa de Karnaugh de

## Slide 131: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Codificadores o Encoders
Para el mismo caso observe como queda el mapa y las ecuaciones
No importa el cambio de D0
  Siempre da 0
  Primeros dos casos

## Slide 132: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Codificadores o Encoders
Podemos construir también un codificador de 4 a 2 para saber cuando la entrada es válida (a una salida)

## Slide 133: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Codificadores o Encoders
Codificador de 8 a 3
Genera una salida válida para una secuencia de 4 bits por la combinación presentada a sus entradas
Tiene 256 combinacioens posibles
Tiene 9 salidas posibles

## Slide 134: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Codificadores o Encoders
Codificador de Prioridad
Misma expresión de codificadores a excepción que el bit de mas significancia tiene más peso para describir la salida

## Slide 135: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Codificadores o Encoders
Codificador de Prioridad
Debajo observamos la solución del equivalente circuito pero antes resolvemos V

## Slide 136: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Codificadores o Encoders
Para realizar decodificadores de prioridad de 8:3 los realizamos de dos decidificadores de 4:2 en cascada
Dispositivos con capacidad de cascada y encoders de 10:4 son disponibles en el mercado. Los más aplicados son el decodificador de BCD a 7 Segmentos, teclado, etc

## Slide 137: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Codificadores o Encoders
Decodificador de 10:4
Recuerde que como es un decodificador de prioridad, la entrada de mas alto rango es la que gobierna
Se puede entonces conseguir este codificador en base a un 8:3

## Slide 138: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Codificadores o Encoders
Decodificador de 10:4

## Slide 139: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Transcoders
Son circuitos combinacionales que convierten de un código a otro
Codigo Binario y Código Gray
El código gray es utilizado para observar (saber) la rotación y sentido de un sensor de posición.
Si se observa solo cambia en 1 valor solo un bit a la vez

## Slide 140: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Transcoders
Mapa K, binario a Gray

## Slide 141: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Transcoders
Convirtiendo de Gray a Binario

## Slide 142: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Transcoders
Convirtiendo de Gray a Binario

## Slide 143: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Transcoders
BCD a Exceso 3
BCD es el binario natural, 4 bits que por su peso son 8, 4, 2, 1, también conocido como BCD8421
Exceso 3 o XS-3 se obtiene
  XS-3 = BCD + 0011

## Slide 144: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Transcoders
BCD a Exceso 3

## Slide 145: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Transcoders
BCD a Exceso 3

## Slide 146: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Transcoders
Exceso 3 a BCD
Se aplica lo contrario, restamos 3, pero se hará con lógica combinacional

## Slide 147: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Transcoders
Exceso 3 a BCD
Se aplica lo contrario, restamos 3, pero se hará con lógica combinacional

## Slide 148: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Transcoders
Exceso 3 a BCD
Se aplica lo contrario, restamos 3, pero se hará con lógica combinacional

## Slide 149: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Transcoders
Exceso 3 a BCD
Se aplica lo contrario, restamos 3, pero se hará con lógica combinacional

## Slide 150: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Transcoders
Verificador de Paridad
Se añaden a la información transmitida para verificación de errores
  Paridad par, impar
Paridad par = la suma de todos los bits es par
Paridad impar = la suma de todos los bits es impar
Utilizada para detectar errores en transmisión (RS232, p.e.)

## Slide 151: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Transcoders
Verificador de Paridad
Para 4 bits tenemos

## Slide 152: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Transcoders
Verificador de Paridad
Sin seleccionador
Con seleccionador

## Slide 153: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Transcoders
Verificador de Paridad SN74180

## Slide 154: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Transcoders
Verificador de Paridad SN74180
A nuestra izquierda en la figura inferior un generador de paridad
A nuestra derecha en la figura inferior un verificador de paridad

## Slide 155: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Registros de corrimiento
Es un circuito lógico utilizado para hacer shifting a la data por un cierto número de posiciones a la derecha o a la izquierda
Existen operaciones lógicas a la izquierda, derecha o aritmética hacia la izq. o der.
Para operaciones lógicas de shifting se mueve la palabra insertando un cero
Para operaciones aritméticas con shifting el bit de signo o MSB es duplicado e insertado cada vez que se corre
En la figura se observa
  Shift lógico a la derecha por una posición
  Shift lógico a la izquieda por una posición
  Shift aritmético a la derecha por una posición
  Rotación a la derecha por una posición
  Rotación a la izquierda por una posición

## Slide 156: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Registros de corrimiento
Se dan por medio de un arreglo de multiplexores de dos bits
S0 y S1 determinan la cantidad de bits

## Slide 157: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Registros de corrimiento
Se dan por medio de un arreglo de multiplexores de dos bits

## Slide 158: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Registros de corrimiento
Se dan por medio de un arreglo de multiplexores de dos bits
Como comentamos, se puede realizar en base a multiplexores
  4a1, 8a1, 16a1

## Slide 159: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Registros de corrimiento
Ejm: Implementar un shift register de 4bits paralelo que puede rotar la data de entrada hacia la izquierda
Entradas = X[3:0]
Entradas de control R = {0, 1} para rotar o hacer shifting
A1 = numero de posiciones a rotar
F = bit a ser insertado hacia la izquierda
Salida = Y[3:0]

## Slide 160: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Registros de corrimiento
Mapas de Karnaugh de Y3, Y2, Y1, Y0

## Slide 161: Bloques de Función de Lógica Combinacional
Registros de corrimiento
Esquemático de Registro de corrimiento de 4 bits

## Slide 162
FINAL DÍA 4

## Slide 163: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
El mapa de Karnaugh es difícil para cuando las dimensiones crecen
Quine-McCluskey es más eficiente en este sentido
  Se puede convertir en un algoritmo computacional más fácil
  Tiene 2^n minterminos y (3^n)/n implicantes
Considere la función lógica
El resultado es

## Slide 164: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
1 lógico en un mapa K es denominado implicante
Un implicante primo es aquel que no se puede eliminar de la ecuación
Este es escencial si cubre o incluye más mintérminos
Si una ecuación tiene los siguientes implicantes primos
La respuesta es la suma de los implicantes primos
Los mapas de Karnaugh son utilizados para expresar la respuesta en función de
  Minterminos
  Maxiterminos
Cubrimos los resultados que son múltiplos de 2^n
Las variables que cambian son eliminadas

## Slide 165: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Expresión de un mapa K de 5 variables
También se puede expresar como la parte asimétrica de un cubo cuando A = 0 y A = 1

## Slide 166: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Ejemplo de agrupaciones en un mapa K de 5 variables
Estilo asimétrico Estilo simétrico

## Slide 167: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Mapa K de 6 variables

## Slide 168: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Mapa K de 6 variables

## Slide 169: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Un mapa k de n variables se posicionan 1s o 0s
Para un mapa K de n variables y función de N variables, cada celda es equivalente a un submapa para N > n, tiene 2^(n – N) minterminos o maxiterminos
Los productos de suma o suma de productos pueden agruparse como sigue
  Hacer lazos de la variable a agrupar (1s o 0s adyacentes) o representaciones de no importa
  Formar lazos que tengan celdas adyacentes de 1s o 0s
  Escribir la función simplificada de la ecuación lógica sumando o multiplicando los términos de los lazos

## Slide 170: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Ejemplo: Minimizar la función lógica en Z

## Slide 171: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Ejemplo: Minimizar la función lógica en Z
Los minterminos son mejor reducidos si x = 1

## Slide 172: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Ejemplo: Minimizar la función lógica en Z
Los minterminos son mejor reducidos si x = 1

## Slide 173: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Ejemplo: Considerar

## Slide 174: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Ejemplo: Considerar

## Slide 175: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Ejemplo: Considerar

## Slide 176: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Ejemplo: Considerar el siguiente diagrama de 5 variables

## Slide 177: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Ejemplo: Considerar el siguiente diagrama de 5 variables

## Slide 178: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Ejemplo: Considerar el siguiente diagrama de 5 variables

## Slide 179: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Ejemplo: Considerar el siguiente diagrama de 6 variables

## Slide 180: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Ejemplo: Considerar el siguiente diagrama de 6 variables

## Slide 181: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Ejemplo: Considerar el siguiente diagrama de 6 variables

## Slide 182: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Representación de XOR y algunos operadores
  Es más rápido de visualizar en AND y XOR para suma de productos

## Slide 183: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
El mapa de Karnaugh resulta cómodo cuando son pocas variables
Se complica cuando aumenta y el método se vuelve pesado
Quine-Mc Cluskey
  Por medio de comparaciones para determinar los implicantes (en grupos de 2)
  Son clasificados por medio de los 1s que aparecen
  Cada término es agrupado en subgrupos (k y k+1) y combinado por la identidad XY + !XY = Y
  Se puede eliminar este subgrupo por la cantidad de 1s poseídos
  Se puede ayudar de un check-mark para seguimiento de que este grupo ya está incluido
  Este grupo no es añadido a la tabla
  Un – simboliza la eliminación de la variable
  Solo los términos con – en la misma posición pueden ser combinados
  Repetir hasta que no haya combinación de términos
  Los términos que no pueden ser reagrupados los podemos representar por X o *

## Slide 184: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Ejemplo

## Slide 185: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Método de consenso iterativo
Utiliza la siguiente regla de consenso
Y la regla de absorción
Determinar por la regla de consenso que:

## Slide 186: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Determinar por la regla de consenso que:
El consenso puede ser aplicado a suma de productos sin problema
Primero se establece una lista de términos
Los consensos posibles entre términos tq y tp aparece cuando una variable tiene complemento y el termino de consenso C(tq, tp) es igual al producto de factores tp y tq
El termino de consenso es añadido a la lista de términos si no se parece a ninguno
Eliminamos los términos que son incluidos en otros términos
Se repite el proceso hasta que no se consiga más consenso.

## Slide 187: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Determinar los implicantes primos de:
Empezamos a buscar los implicantes

## Slide 188: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Determinar los implicantes primos de:
Empezamos a buscar los implicantes

## Slide 189: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Encontrando los términos de la mínima expresión:
  Se le conoce como el problema de cobertura mínima
  Una simple salida puede estar compuesta por dos entradas
  Los implicantes son entrados en las filas y los minterminos de la función son simplificados y entrados por columnas.
  Una cruz es mostrada en la intersección de la fila y la columna para indicar que el mintermino está cubierto por un implicante primo.
  El objetivo es cubrir todos los minterminos que sean implicantes primos. Para hacer esto:
    Una curz sensilla identifica la marca del implicante
    Luego queda escoger el implimcante que ofrece la mínima cobertura de mintermino

## Slide 190: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Método gráfico del implicante primario:

## Slide 191: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Método de Petrick
Es un método simétrico para determinar los implicantes

## Slide 192: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Método de Petrick
El método de petrick utiliza los siguientes pasos:
  Reduce el implicante eliminando filas y columnas asociadas con los implicantes primos
  Asume P1, P2, P3… Pn a los implicantes
  Formar una función P donde todas las columnas son cubiertas
  Finalmente obtenemos una suma de productos
  Expresar P como una suma de productos utilizando la identidad X + XY = X
  Cada termino cubre una fila de los minterminos de los implicantes
  Cada solución tiene un mínimo de implicantes
  Para cada uno de los términos contar el número de variables de cada implicante primo y determinar el número total de variables.
  Elegir el término mínimo que forma el implicante

## Slide 193: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Realizar la siguiente simplificación
Tenemos los siguientes implicantes
Utilizando

## Slide 194: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Realizar la siguiente simplificación

## Slide 195: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Realizar la siguiente simplificación
Implicantes primos

## Slide 196: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Realizar la siguiente simplificación
Implicantes primos Formas reducidas

## Slide 197: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Realizar la siguiente simplificación

## Slide 198: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Realizar la siguiente simplificación

## Slide 199: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Realizar la siguiente simplificación

## Slide 200: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Realizar la siguiente simplificación

## Slide 201: Métodos Sistemáticos para Simplificar Funciones Lógicas
Realizar la siguiente simplificación

## Slide 202
FINAL DÍA 5

## Slide 203: Circuitos Combinacionales Aritméticos
A
6.1.- Representación binaria de números con signo.
6.2.- Aritmética binaria.
6.3.- Semisumador y sumador total.
6.4.- Circuitos sumadores con propagación serie del acarreo y
con generación anticipada.
6.5.- Circuitos sumadores/restadores (binarios, BCD).
6.6.- Circuitos comparadores de magnitud.
6.7.- Unidad aritmético-lógica.
6.8.- Circuitos Multiplicadors

## Slide 204: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Son circuitos esenciales en microcontroladores y en especial DSPs
A medida que crece la complejidad de diseño se prefiere un enfoque modular para circuitos aritméticos
La mayoría de los circuitos se basan en operaciones básicas para construir más complejas como sumadores, comparadores, multiplicadores y divisores.
Se necesitan también circuitos que manejen corrimiento a la izquierda y derecha, etc.

## Slide 205: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Sumadores
Se utilizan para un largo número de operaciones.
Medio sumador
Se utilizan para generar suma, carry, la adición de números de 1 bit, A y B.
Ejemplo de la adición de A + B

## Slide 206: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Sumadores
Sumador Completo
Genera una Suma S con un C0 de la suma de A y B y un Cin
Un FA se puede implementar con 2 HA

## Slide 207: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Sumadores
Sumador Completo por ripple
También podemos generar una suma de N-Bits utilizando sumadores completos

## Slide 208: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Sumadores
Restador Completo por ripple
La substracción es realizada utilizando el complemento A2 = A1 + 1, A1 = not(B)
El bit de carry se descarta cuando realizamos el complemento A2

## Slide 209: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Sumadores
Sumador / Restador con Ripple (C = 0 = suma; C = 1 = resta)
Con parámetros de tiempo de propagación
  ti de A, B -> Ci+1
  tc de Ci -> Ci+1
  Ts de Ci -> S
La ruta crítica es la ruta del Carry
  1er carry con delay ti
  Luego a tc
  T = ti + 2tc + max(tc, ts)
El delay de la xor es t = txor + 3(tand + tor) + max(txor, tand + tor)

## Slide 210: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Sumadores
Sumador de llevando hacia delante (carry-lookahead adder)
  Consta de un sumador completo
  El carry se computa independientemente
  G = Generador, es AB
  P = Propagador, es A xor B

## Slide 211: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Sumadores
Sumador de llevando hacia delante (carry-lookahead adder)
Despues de sucesivas iteraciones
Las salidas G y P producidas por el “carry lookahead generator” se usan para determinar el carry y propagarlo

## Slide 212: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Sumadores
Sumador de llevando hacia delante (carry-lookahead adder)
La línea de propagación va desde A0 a S3 para un LAC de 4 bits
Para facilitar el diseño de un sumador de n-bits el carry look ahead adder tiene unas salidas P y G
  P = propagación del valor del Cin
  G = la generación del Cout (Ci+1 = 1)
A medida que crece la entrada
El LAC se vuelve complejo

## Slide 213: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Sumadores
Carry Select Adder
El principio es hacer todos los cálculos en paralelo
  Poner ambos carry en 0 y 1 con los FA que van al MUX
  El selector de la operación está dado por la suma de dos FA de bits menos significativos
  El circuito adicional calcula el C4

## Slide 214: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Sumadores
Carry Skip Adder
Otra manera de acelerar el lag causado por el sumador
  Implementado con dos sumadores consecutivos de tamaño variable e idénticos
  El camino de k-l FA evade el retardo
  Pk:l está a 1 lógico y genera la salida Ci+k+l

## Slide 215: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Sumadores
Carry Skip Adder y señales de propagación

## Slide 216: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Sumadores
Carry Skip Adder de 7 bits a partir de 4 CSAC de 2 bits

## Slide 217: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Comparadores
Circuitos lógicos que compara dos números binarios
Sabe cuando un número es mayor menor o igual

## Slide 218: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Comparadores
También podemos expandir el circuito a cuando queremos concatenar funciones

## Slide 219: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Comparadores
El circuito del comparador es

## Slide 220: Circuitos Combinacionales Aritméticos
ALU (Circuito Lógico Aritmético)
Componente del microprocesador que ejecuta la aritmética y la lógica además de comparaciones
Es diseñado de manera lógica
Circuitos en AND
Circuitos en OR
Conectando las AND y OR a las entradas del FA

## Slide 221: Circuitos Combinacionales Aritméticos
ALU (Circuito Lógico Aritmético)

## Slide 222: Circuitos Combinacionales Aritméticos
ALU (Circuito Lógico Aritmético)
Las funciones se generan con las compuerta NOT, AND, NAND, OR, XOR, XNOR o con operaciones de adición, sustracción, multiplicación o división.
Para activar las operaciones lógicas M = 1
Para activar las operaciones aritméticas M = 0
Es basado en un lookahead carry
  Puede suplir !P, !G y Cout i+4 que no afecten el Cin
Se puede hacer el procesamiento de datos más largos a 4bits si se ubican en paralelo muchas ALUs
  Cout y Cin irían juntos

## Slide 223: Circuitos Combinacionales Aritméticos
ALU (Circuito Lógico Aritmético)

## Slide 224: Circuitos Combinacionales Aritméticos
ALU (Circuito Lógico Aritmético)
Para las operaciones aritméticas se utiliza el complemento A2
Por ejemplo si queremos A-B
  S[3:0] = 0110 con Cin = 1
  A – B – 1 con Cin = 0
La ALU también ofrece información de…
… estado de bits

## Slide 225: Circuitos Combinacionales Aritméticos
ALU (Circuito Lógico Aritmético)
A grandes rasgos la ALU se define como sigue
Entradas
  A = A[3:0], B = B[3:0], S = S[3:0]
  M bit de control
  Ci {0,1}
Salidas
  F = F[3:0]
  Bit N

## Slide 226: Circuitos Combinacionales Aritméticos
ALU (Circuito Lógico Aritmético)
También la ALU usa dos representaciones
El bit de signo basado en el bit más significativo por F
El bit de sobreflujo obtenido por
También podemos hacer comparaciones en la ALU

## Slide 227: Circuitos Combinacionales Aritméticos
ALU (Circuito Lógico Aritmético)
Finalmente la ALU también puede ejecutar operaciones de carry
A mayor complejidad mayor la cantidad de unidades a utilizar
Mayor el costo de energía utilizada
En la práctica se diseña una ALU para balance de complejidad y potencia. Las aplicaciones se realizan sobre una de menor complejidad y se hacen operaciones recursivas.

## Slide 228: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Multiplicador
Multiplicador de 2x2
Cicruito que calcula y suma los productos parciales de otros números X y Y. El producto de dos números X y Y es P = X Y
Considerando X = X[0:1] y Y = Y[0:1] la multiplicación de estas dos partes es

## Slide 229: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Multiplicador
Multiplicador de 4x4
Este simple multiplicador es basado en corrimientos y sumas.
Sea X = X[3:0] y Y[3:0]
Regla general para un multiplicador de este tipo (nxn)
  n^2 ANDs
  n HA
  n^2 - 2n FA
Los retardos de propagación vienen de los sumadores
  3n - 4
De las AND
Asumiendo

## Slide 230: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Multiplicador
Multiplicador de 4x4

## Slide 231: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Multiplicador
Multiplicador de 4x4
Otro acercamiento modular es la implementación de un multiplicador dado en el siguiente dibujo donde todos son idénticos
Las ventajas es que es modular y fácil de implementar lógicamente

## Slide 232: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Multiplicador
Multiplicador de Números con signos
Representación sencilla de signo y magnitud (XOR para determinarlo)
Por otro lado si se utiliza el bit de signo por complemento A2 se usa otro algoritmo
Siendo los números de Xn-1 y Yn-1

## Slide 233: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Multiplicador
Multiplicador de Números con signos
La representación de dos números de 4 bits se da como sigue
  Cada producto parcial lleva su signo
  Se debe añadir las primeras líneas
  Seguido se debe hacer una substracción
Un número A y su negado (!A) sumados
Es todos los bits a 1, 2^n - 1

## Slide 234: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Multiplicador
Multiplicador de Números con signos
Esto nos lleva a

## Slide 235: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Multiplicador
Multiplicador de Números con signos
La multiplicación de dos números con signo de 4 bits son ordenados de la manera que solo se realian con operaciones aritméticas (adiciones)

## Slide 236: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Multiplicador
Multiplicador de Números con signos
La multiplicación es la suma de los productos parciales
El algoritmo de Booth reduce codificando la multiplicación d
Separamos entonces por n/2

## Slide 237: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Multiplicador
Multiplicador de Números con signos
Luego con la siguiente igualdad
Añadimos un término impar como sigue
Utilizamos la transformación de j->k+1 para agrupar el primer y el último término en Y
Asumiendo Y_-1 = 0 tenemos

## Slide 238: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Multiplicador
Multiplicador de Números con signos
Y el producto de dos números P = X Y nos queda
Así quedan envueltos 3 bits para obtener los productos parciales PPj
  El valor de las expresiones en paréntesis son 0, +/- 1, +/-2
  Los productos parciales generados son -2X, -X, 0, X, 2X y su número comparado con la multiplicación ordinaria es reducido a la mitad
La siguiente tabla representa este algoritmo

## Slide 239: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Multiplicador
Multiplicador de Números con signos

## Slide 240: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Divisor
El divisor de un número A de m bits por un numero divisor D de n bits generalmente tiene un cociente Q y un residuo R A = QxD + R
Si el dividendo de 2^n bits de un divisor D de n bits el algoritmo obtenido es

## Slide 241: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Divisor
Desoues de la ultima iteración Q = Qn-1 … Q2Q1Q0 es el cociente y R(0) el resto
El siguiente es el circuito divisor
El divisor es para n = 4, tiene celdas de restas controladas, un sustractor y un multiplexor de 2:1 además de lógicas en OR

## Slide 242: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Divisor
En general la división de n bits requiere n^2 CS y n OR

## Slide 243: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Divisor
El siguiente es otro método que puede ser adoptado de división sin restauración de la división
Ventaja
  Reduce el número de operaciones de adición y sustración
  Acelera cuando el cociente contiene muchos ceros
Desventaja
  Requiere una etapa adicional por corrección del

## Slide 244: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Divisor

## Slide 245: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Divisor
Inicialmente el residuo parcial toma el valor del dividendo
Asumimos D > 0 y R(i + 1) < D el residuo parcial de R(i + 1) (i = 0, 1, 2, .., n – 1)
Las operaciones intermedias son substracciones o adiciones dependiendo del residuo parcial
El correspondiente cociente es:

## Slide 246: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Divisor
Para división sin restauración el residuo parcial es negativo cuando
Pero en vez de estar restarado a su valor previo 2R(i) y ser transformado a la relación
se mantiene sin cambio y es corregido en cada iteración
Asi pasa a ser
Los resultados son idénticos para la división.
Pero la corrección para el residuio final es requerido en el caso de división para cuando el resultado parcial es negativo
El valor se obtiene

## Slide 247: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Divisor
Algoritmo

## Slide 248: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Divisor

## Slide 249: Circuitos Combinacionales Aritméticos
Divisor
Cada línea esta compuesta de un FA y una XOR que puede hacer la substraccion o la adición en base al estado aplicado a una de las entradas de la XOR
La substracción se realiza por medio de XORs
Es del tipo complemento A2
Cada bit del cociente correspondiente se va al carry out generado a la siguiente celda del CAS
Este reoresenta el correppondinete complemento del bit de signo del residuo parcial
Cuando el último bit del cociente es 0 el último elemento es negativo y se debe corregir por medio de la adición
Para una división de un número de 2 bit A siendo de nbit, D, y obteniendo un cociente Q y remainder R de n-bits se necesitan (n + 1)^2 CAS, n + 1 FA y ANDs

## Slide 250
FINAL DÍA 6